Измерение ёмкости моста из диодов с ограничителем

Измерение проводилось тестером MOTECH MT 4080D на частотах 1 кГц и 10 кГц с уровнями 50 мВ и 1 В. Перед измерениями тестер калибровался на каждом режиме.

Ограничители были двунаправленные, других не было. Ко всем мостам подключался один и тот же ограничитель и одним и тем же выводом к +. Напряжение батареи из двух элементов ААА 3.10 Вольта.

Ограничитель SA7.0CA	Ёмкость в пФ.

| Режим | Без батарейки | С батарейкой | Через 1.2 МОма |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кГц | 10 кГц | 1 кГц | 10 кГц | 1 кГц | 10 кГц |
| Диоды | 50 мВ | 1 В | 50 мВ | 1 В | 50 мВ | 1 В | 50 мВ | 1 В | 50 мВ | 1 В | 50 мВ | 1 В |
| 1N4007 | 25.35 | 26.52 | 18.87 | 15.29 | 8.653 | 8.762 | 7.365 | 7.441 | 10.41 | 10.32 | 8.575 | 8.560 |
| HER108 | 31.82 | 29.28 | 26.67 | 20.60 | 11.75 | 11.99 | 11.72 | 12.05 | 13.28 | 13.60 | 12.95 | 13.25 |
| SF16 | 30.77 | 27.46 | 29.25 | 22.99 | 13.85 | 13.67 | 13.88 | 14.14 | 15.31 | 15.41 | 15.43 | 15.83 |
| SF26 | 70.17 | 53.26 | 61.52 | 46.84 | 31.81 | 31.74 | 30.31 | 30.37 | 35.47 | 35.64 | 33.75 | 33.93 |

Ограничитель 1.5KE6.8CA 	Ёмкость в пФ.

| Режим | Без батарейки | С батарейкой | Через 1.2 МОма |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кГц | 10 кГц | 1 кГц | 10 кГц | 1 кГц | 10 кГц |
| Диоды | 50 мВ | 1 В | 50 мВ | 1 В | 50 мВ | 1 В | 50 мВ | 1 В | 50 мВ | 1 В | 50 мВ | 1 В |
| 1N4007 | 25.31 | 626.8 | 18.83 | 31.75 | 8.768 | 8.751 | 7.478 | 7,621 | 12.69 | 15.39 | 10.31 | 11.20 |
| HER108 | 30.89 | 605.1 | 26.08 | 32.76 | 11.71 | 11.85 | 11.41 | 11.53 | 16.36 | 18.25 | 15.51 | 16.64 |
| SF16 | 30.49 | 585.2 | 29.26 | 33.24 | 13.51 | 13.76 | 13.84 | 14.00 | 17.75 | 19.46 | 17.97 | 18.84 |
| SF26 | 71.33 | 411.9 | 62.44 | 56.88 | 31.23 | 31.27 | 30.12 | 30.16 | 41.88 | 44.52 | 39.60 | 41.52 |

Чем объяснить цифры выделенные красным я не знаю.

### Собственная ёмкость ограничителей

Ёмкость в нФ.

| Режим | 1 кГц | 10 кГц |
| --- | --- | --- |
| Ограничитель | 50 мВ | 1 В | 50 мВ | 1 В |
| 1.5KE6.8CA | 4.494 | 4.066 | 4.496 | 4.038 |
| 1.5KE6.8CA (другой экземпляр) | 4.909 | 4.537 | 4.904 | 4.395 |
| SA7.0CA DC COMPONENTS | 2.345 | 1.973 | 2.346 | 1.973 |
| SA7.0CA General Semiconductor (Vishay) | 1.720 | 1.478 | 1.721 | 1.478 |

### Токи утечки

Батарея та же. У мостов ток утечки измерить не смог. Ток утечки ограничителей измерялся в разных полярностях и, хотя они и симметричные, разница есть.

Ток в мкА.

| Ограничитель | Полярность 1 | Полярность 2 |
| --- | --- | --- |
| 1.5KE6.8CA | 38 | 35 |
| 1.5KE6.8CA (другой экземпляр) | 15 | 79 |
| SA7.0CA DC COMPONENTS | 1 | 2 |
| SA7.0CA DC COMPONENTS | 2 | 1 |
| SA7.0CA General Semiconductor (Vishay) | 0/1 | 1 |
| SA7.0CA General Semiconductor (Vishay) | 3 | 0/1 |

Значения 0/1 означают, что показания тестера были неустойчивыми и менялись случайным образом то 0, то 1.

VVT@vvt.pp.ru

# Text boxes

Тестер

1М2